## Slide 1: Simple Single-Cycle Processor as Baseline (Name of your designed processor)
Group No: XX
member name 1, member name2, member name3, member name4
Course number: CSC.T341
Processor Design Contest (2023-06-01) Presentation Slide
1
Processor Design Contest Presentation Slide

## Slide 2: 注意点（このページは削除すること）
１ページのスライドの赤色の文字を適切に修正すること．
  タイトルには設計したプロセッサの特徴などを用いた適切な名前を記載すること．
  XX にはグループ番号を記載する．その下にグループの名前を記載する．
このスライドの右下にページ番号を記載すること．
2
Processor Design Contest Presentation Slide

## Slide 3: 設計したプロセッサと性能 Perf
Vivado の最適化オプション
  Synthesis -> Strategy : Flow_PerfOptimized_high
  Implementation -> Strategy: Performance_ExplorePostRoutePhysOpt
動作周波数 f : 60 MHz
プロセッサの IPC = n / cycles : 0.500
  プログラムの実行命令数 (n) : 129,077
  プロセッサの実行サイクル数 (cycles) ： 258,154
プロセッサ性能 : Perf = f x IPC = 60 x 0.500 = 30.00
  1秒あたりに実行できる命令数（単位は Million), Million Instructions Per Second
赤色の部分を適切に修正すること．また，この緑色の文章は削除すること．
3
Processor Design Contest Presentation Slide

## Slide 4: 設計したプロセッサのブロック図
この図を参考に適切に修正すること．また，この緑色の文章は削除して、工夫した点を説明する適切な文章を追加すること．
4
m_regfile
m_regs
(32bit x 32)
ALU
w_rs1
w_rs2
w_rrs1
w_rrs2
+
r_pc
4
m_amemory
m_imem
(32bit x 4096)
w_ir
r_pc[13:2]
32
32
12
32
32
5
5
5
IF
ID
EX
ImmGen
Mux
w_imm
w_ain
w_rd
w_rslt
32
MEM
m_amemory
m_dmem
(32bit x 4096)
WB
Mux
32
32
12
w_rslt2
w_ldd
32
w_rrs2
Mux
32
w_npc
+
32
32
w_tpc
32
==/!=
w_taken
1
Processor Design Contest Presentation Slide

## Slide 5: 動作周波数の向上のために工夫した点
この緑色の文章は削除して、工夫した点を説明する適切な文章と図を追加すること．
5
Processor Design Contest Presentation Slide

## Slide 6: IPCの向上のために工夫した点
この緑色の文章は削除して、工夫した点を説明する適切な文章と図を追加すること．
6
Processor Design Contest Presentation Slide

## Slide 7: Verilog HDL coding and implemented design
7
module m_proc07 (w_clk, r_led);
input wire w_clk;
output reg [31:0] r_led;
initial r_led = 0;
reg [31:0] r_pc = 0;
wire [31:0] w_ir, w_rrs, w_rrt;
wire [31:0] w_rrt2, w_rslt, w_ldd, w_rslt2;
wire [5:0] w_op = w_ir[31:26];
wire [4:0] w_rs = w_ir[25:21];
wire [4:0] w_rt = w_ir[20:16];
wire [4:0] w_rd = w_ir[15:11];
wire [15:0] w_imm = w_ir[15: 0];
wire [5:0] w_funct = w_ir[ 5: 0];
wire w_insn_add = (w_op==0 && w_funct==6'h20);
wire w_insn_sllv = (w_op==0 && w_funct==6'h4);
wire w_insn_srlv = (w_op==0 && w_funct==6'h6);
wire w_insn_addi = (w_op==6'h8);
wire w_insn_lw = (w_op==6'h23);
wire w_insn_sw = (w_op==6'h2b);
wire w_insn_beq = (w_op==6'h4);
wire w_insn_bne = (w_op==6'h5);
wire [31:0] w_pc4 = r_pc + 4;
wire [31:0] w_imm32 = {{16{w_imm[15]}}, w_imm};
wire [31:0] w_tpc = w_pc4 + {w_imm32[29:0], 2'h0};
wire w_taken = (w_insn_beq && w_rrs==w_rrt2) || (w_insn_bne && w_rrs!=w_rrt2);
always @(posedge w_clk) r_pc <= #3 (w_taken) ? w_tpc : w_pc4;
m_amemory m_imem (w_clk, r_pc[12:2], 1'd0, 32'd0, w_ir);
wire [4:0] w_rd2 = (w_insn_add | w_insn_sllv | w_insn_srlv) ? w_rd : w_rt;
wire w_we = w_insn_add | w_insn_addi | w_insn_sllv | w_insn_srlv | w_insn_lw;
m_regfile m_regs (w_clk, w_rs, w_rt, w_rd2, w_we, w_rslt2, w_rrs, w_rrt);
assign w_rrt2 = (w_insn_addi | w_insn_lw | w_insn_sw) ? w_imm32 : w_rrt;
assign #10 w_rslt = (w_insn_sllv) ? w_rrs << w_rrt2[4:0] :
(w_insn_srlv) ? w_rrs >> w_rrt2[4:0] : w_rrs + w_rrt2;
m_amemory m_dmem (w_clk, w_rslt[12:2], w_insn_sw, w_rrt, w_ldd);
assign w_rslt2 = (w_insn_lw) ? w_ldd : w_rslt;
always @(posedge w_clk) r_led <= (w_we && w_rd2==30) ? w_rslt2 : r_led;
endmodule
記述したソースコードの重要な部分を掲載する．また，FPGAに実装した時の配置配線の結果の画面を掲載すること．また，この緑色の文章は削除して、工夫した点を説明する適切な文章を追加すること．
Processor Design Contest Presentation Slide

## Slide 8: 論理合成の結果 (Project Summary) と VIO
8
Vivado の Project Summary の画面を掲載すること．WNS が正の値になっている必要がある．FPGAで動作させて，VIO の値が正しく表示されている画面をキャプチャして掲載すること．また，この緑色の文章は削除して、工夫した点を説明する適切な文章を追加すること．
Processor Design Contest Presentation Slide

## Slide 9: その他の工夫した点など
この緑色の文章は削除して、工夫した点を説明する適切な文章と図を追加すること．
9
Processor Design Contest Presentation Slide

## Slide 10: 利用してもよい素材（このページは削除すること）
Result : 0x017fd000
#include <stdio.h>
main()
{
int mem[2048];
int i=0, j=0, sum = 0;
for(j=0; j<3; j++){
for(i=0; i<2048; i++) {
mem[i] = i*4;
}
for(i=0; i<2048; i++) {
sum += mem[i];
}
}
printf("%d %x\n", sum, sum);
}
10
$ cd
$ cd cld
$ cp /home/tu_kise/cld/2023/baseline/* .
$ iverilog code161.v
$ ./a.out > trace.txt
$ diff trace.txt trace_good.txt
Processor Design Contest Presentation Slide
/***************************************************************/
/** program for CLD design contest 2023 (Version 2023-05-14a) **/
/** do not modify this code **/
/***************************************************************/
initial begin
cm_ram[ 0] = 32'h00000033; // add x0, x0, x0
cm_ram[ 1] = 32'h00000033; // add x0, x0, x0
cm_ram[ 2] = 32'h00000a13; // addi x20, x0, 0
cm_ram[ 3] = 32'h00300a93; // addi x21, x0, 3
cm_ram[ 4] = 32'h00000633; // add x12, x0, x0
cm_ram[ 5] = 32'h00000593; // L03:addi x11, x0, 0
cm_ram[ 6] = 32'h40000413; // addi x8, x0, 1024
cm_ram[ 7] = 32'h40040413; // addi x8, x8, 1024
cm_ram[ 8] = 32'h00000493; // addi x9, x0, 0
cm_ram[ 9] = 32'h00000513; // addi x10, x0, 0
cm_ram[10] = 32'h00b52023; // L01:sw x11, 0(x10)
cm_ram[11] = 32'h00148493; // addi x9, x9, 1
cm_ram[12] = 32'h00458593; // addi x11, x11, 4
cm_ram[13] = 32'h00959cb3; // sll x25, x11, x9
cm_ram[14] = 32'h009cdd33; // srl x26, x25, x9
cm_ram[15] = 32'h00058593; // addi x11, x11, 0
cm_ram[16] = 32'h00450513; // addi x10, x10, 4
cm_ram[17] = 32'h00940463; // beq x8, x9, L04
cm_ram[18] = 32'hfe0410e3; // bne x8, x0, L01
cm_ram[19] = 32'h40000413; // L04:addi x8, x0, 1024
cm_ram[20] = 32'h40040413; // addi x8, x8, 1024
cm_ram[21] = 32'h00000493; // addi x9, x0, 0
cm_ram[22] = 32'h00000513; // addi x10, x0, 0
cm_ram[23] = 32'h00052583; // L02:lw x11, 0(x10)
cm_ram[24] = 32'h00148493; // addi x9, x9, 1
cm_ram[25] = 32'h00450513; // addi x10, x10, 4
cm_ram[26] = 32'h00b60633; // add x12, x12, x11
cm_ram[27] = 32'h00160613; // addi x12, x12, 1
cm_ram[28] = 32'hfff60613; // addi x12, x12, -1
cm_ram[29] = 32'h00160613; // addi x12, x12, 1
cm_ram[30] = 32'h00160613; // addi x12, x12, 1
cm_ram[31] = 32'hfff60613; // addi x12, x12, -1
cm_ram[32] = 32'h00160613; // addi x12, x12, 1
cm_ram[33] = 32'hffe60613; // addi x12, x12, -2
cm_ram[34] = 32'hfc941ae3; // bne x8, x9, L02
cm_ram[35] = 32'h015d5d33; // srl x26, x26, x21
cm_ram[36] = 32'h001a0a13; // addi x20, x20, 1
cm_ram[37] = 32'h01140413; // addi x8, x8, 0x11
cm_ram[38] = 32'h01240413; // addi x8, x8, 0x12
cm_ram[39] = 32'h01340413; // addi x8, x8, 0x13
cm_ram[40] = 32'h01440413; // addi x8, x8, 0x14
cm_ram[41] = 32'hf75a18e3; // bne x20, x21, L03
cm_ram[42] = 32'h00000033; // add x0, x0, x0
cm_ram[43] = 32'h00060f33; // add x30, x12, x0
cm_ram[44] = 32'h000f0033; // add x0, x30, x0
cm_ram[45] = 32'h00000033; // add x0, x0, x0
cm_ram[46] = 32'h00000033; // add x0, x0, x0
cm_ram[47] = 32'h00000033; // add x0, x0, x0
cm_ram[48] = 32'h00000033; // add x0, x0, x0
cm_ram[49] = 32'h00000033; // add x0, x0, x0
end

## Slide 11: 利用してもよい素材（このページは削除すること）
11
IF
ID
EX
MEM
WB
m_regfile
m_regs
(32bit x 32)
+
w_rs1
w_rs2
w_rrs1
w_rrs2
+
r_pc
4
m_memory
m_imem
(32bit x 4096)
w_ir
r_pc[13:2]
32
32
32
12
32
32
5
5
5
w_imm
ImmGen
Mux
w_imm32
r_ain
w_rd
w_rslt
32
m_memory
m_dmem
(32bit x 4096)
Mux
32
32
12
w_rslt2
w_ldd
32
w_rrs2
r_rslt
r_rrs2
同期メモリ m_memory を利用できる．
同期メモリ m_memory を利用できる．
code174.v (m_proc10)
Optimized State Machine Diagram
ALL
BEQ
SW
ADD,ADDI,LW
ALL
LW,SW
ADD,ADDI
LW
IF
ID
EX
MEM
WB
Processor Design Contest Presentation Slide

## Slide 12: 利用してもよい素材（このページは削除すること）
12
Register A
Register B
AND gate
OR gate
Register A
Register B
AND gate
OR gate
Register C
Processor Design Contest Presentation Slide

## Slide 13: 利用してもよい素材（このページは削除すること）
13
Processor Design Contest Presentation Slide

## Slide 14: 利用してもよい素材（このページは削除すること）
14
m_regfile
m_regs
(32bit x 32)
ALU
w_rs1
w_rrs1
w_rrs2
w_rd
ExMe_rslt
m_memory
m_imem
(32bit x 4096)
32
32
5
5
5
ID
EX
MEM
ImmGen
Mux
w_imm
m_memory
m_dmem
(32bit x 4096)
WB
Mux
32
32
12
w_rslt2
MeWb_ldd
32
32
MeWb_rslt
ExMe_rrs2
+
r_pc
4
r_pc[13:2]
32
32
12
IF
w_npc
Pipeline register
IfId
IdEx
ExMe
MeWb
IfId_ir
w_rslt2
w_rslt
MeWb_rd2
5
+
32
32
w_tpc
IfId_pc
Mux
32
!=
w_taken
1
Mux
Mux
w_rs2
Processor Design Contest Presentation Slide